## Slide 1: Internet 환경설정
윈도우 원격 포트 설정, 공유기 설정
오픈케어랩

## Slide 2: 목차
1
원격포트 변경
초기 세팅
멀티브리지
포트포워딩
공유기
Window 원격접속
2

## Slide 3
Window 원격접속
원격 포트 변경
Win + R / 실행을 시작하여 regedit 접근

## Slide 4
Window 원격접속
원격 포트 변경
# HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp

## Slide 5
Window 원격접속
원격 포트 변경
PortNumber 오른쪽 클릭하여 바꾸고자 하는 포트 번호로 변경

## Slide 6
Window 원격접속
원격 포트 변경
제어판 > 시스템 및 보안 > Windows 방화벽 > 고급 설정 으로 이동한 후 기존에 사용하고 있던 원격 데스크톱 – 사용자 모드의 규칙을 오른쪽 클릭하여 규칙 사용 안함으로 변경
인바운드 규칙 항목에 있는 새 규칙을 클릭

## Slide 7
Window 원격접속
원격 포트 변경
포트를 선택 > 특정 로컬 포트에 아까 레지스트리에서 수정했던 포트 기입 > 다음

## Slide 8
Window 원격접속
원격 포트 변경
연결 허용 > 도메인, 개인, 공용 체크 > 자신이 알아볼 수 있는 이름 설정

## Slide 9
Window 원격접속
원격 포트 변경
원격 데스크톱 등록 완료
서비스 실행하여 Remote Desktop Services를 선택하고 서비스 다시 시작 클릭

## Slide 10: 목차
1
원격포트 변경
초기 세팅
멀티브리지
포트포워딩
공유기
Window 원격접속
2

## Slide 11
공유기
초기 세팅
다음과 같이 공유기와 노트북을 유선으로 직접연결

## Slide 12
공유기
초기 세팅
http://192.168.0.1 접속
초기 ID / PW 모두 admin
관리도구 클릭

## Slide 13
공유기
초기 세팅
고급설정 > 네트원크관리 > 인터넷 설정정보
고정 IP 방식 클릭하여 원하는 환경 세팅

## Slide 14
공유기
멀티브리지
멀티 브리지 공유기② 의 IP 주소 변경 및 DHCP 서버 중지

## Slide 15
공유기
멀티브리지
공유기 2대를 연결하기 위해서는 각각의 공유기가 다른 IP 주소를 갖고 있어야 하며, 멀티브리지로 사용하고자 하는 공유기의 내부 IP 주소를 변경하여야 한다.
멀티브리지로 설정하려는 공유기②와 유선으로 연결된 PC에서 공유기 웹 설정화면(http://192.168.0.1) 접속
고급설정 > 네트워크 관리 > 내부 네트워크 설정 > 내부 IP 주소 변경 및 적용
시스템 다시 시작

## Slide 16
공유기
멀티브리지
변경한 주소 (ex. http://192.168.0.200) 로 다시 접속하여 DHCP 서버 중지
고급설정 > 네트워크 관리 > DHCP 서버설정

## Slide 17
공유기
멀티브리지
고급설정 > 무선랜 관리 > 무선확장설정에서 AP 검색 후 연결하고자하는 공유기① 의 AP탐색
무선 확장 방식 > 멀티 브리지(리퍼터) 선택, 암호 입력 후 적용
듀얼밴드 공유기간의 멀티브리지 연결 시 2.4GHz 와 5GHz중 하나만 선택
동시에 두 밴드가 멀티브리지로 연결되면 루프가 발생해 인터넷연결 장애 발생

## Slide 18
공유기
포트포워딩
공유기①과 연결된 멀티브리지 공유기②에 디바이스 연결

## Slide 19
공유기
포트포워딩
공유기①의 웹 설정화면에서 고급설정 > 네트워크 관리 > 내부 네트워크 설정
사용중인 IP 주소 정보에서 연결된 디바이스 IP 확인

## Slide 20
공유기
포트포워딩
고급설정 > NAT/라우터 관리 > 포트포워드 설정 > + 새규칙 추가
앞서 확인한 디바이스 IP와 외부 포트 / 내부 포트 입력 후 저장